## Slide 1
2019
Analýza rizik na poslední chvíli
(metoda LMRA)
Last minute risk analysis

## Slide 2
Zavedení této metody v ArcelorMittal Ostrava a.s.
Požadavek AM ST 014
Smrtelný pracovní úraz externího dodavatele na Z13 – Ocelárna ze dne 7. 3. 2012 – jedno z opatření uvedeno
následující:
„Změnit DNA zaměstnanců a subdodavatelů využitím LMRA – Last Minute
Risk Assessment. Realizovat pilotní aplikaci na Vysokých pecích se
společností Mrozek.”
Provedena fáze odzkušování → Mrozek a.s., Harsco, Ocelárna, Vysoké pece, Koksovna
Zavedeno do aktů řízení → Zakotveno v organizační směrnici bezpečnosti práce
  N-0.121 – Bezpečnost a ochrana zdraví, bod 2.7 – Analýza rizik na poslední chvíli aktuální verze na: https://ostrava.arcelormittal.com/o-spolecnosti/materialy-bozp-pro-externi-zhotovitele-sluzeb.aspx

## Slide 3: Analýza rizik na poslední chvíli
Účel:
Práci nezačínejte, aniž byste nestanovili rizika a nezavedli případné preventivní opatření.
Kdy musím používat tuto metodu:
  Vždy před zahájením nerutinních prací, pro které neexistuje již standardně zpracovaná analýza rizik, např. před zahájením stavebních, montážních a udržovacích prácí, anebo při nestandardních pracovních postupech.
Kdo?:
  Zaměstnanci, kteří budou práci provádět
Máte pochybnosti?
  Spojte se se svým přímým nadřízeným nebo bezpečnostním technikem
Nezačínejte práci, dokud nebudou přijata preventivní opatření!

## Slide 4: Analýza rizik na poslední chvíli
4
Před zahájením práce vyčkejte cca 2 minuty
Na chvilku se zastavte a rozhlédněte se:
  Směrem nahoru.
  Směrem dolů.
  Kolem sebe.
  Jsou přístupové cesty v pořádku?
  Je nářadí v pořádku?
  Je vše týkající se práce v pořádku?
  Je osvětlení v pořádku?
Položte si následující otázky:
  Jak bych si mohl ublížit?
  Jak bych mohl zranit ostatní?
  Používám předepsané OOPP?
  Jsem k této práci dostatečně kompetentní?
Notes: 4

## Slide 5: Proces
5
(2)
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE VYČKEJTE 2 MINUTY
HOVOŘTE S KOLEGY O PRÁCI A ZAMYSLETE SE NAD MOŽNÝMI RIZIKY
ZODPOVĚZTE OTÁZKY A OZNAČTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE. POKUD BUDOU VŠECHNY ODPOVĚDI ANO: „START”, POKUD BUDE JEDNA NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ NE: „STOP”
POKUD SE „STOP” TÝKÁ MOŽNOSTI NĚCO ZMĚNIT, SITUACI ZMĚŇTE A POTÉ „START”
POKUD NEMÁTE PROSTŘEDKY NEBO NÁPADY, JAK PROVÉST ZMĚNU SITUACE, PROJEDNEJTE TUTO ZÁLEŽITOST S SVÝM NADŘÍZENÝM / BEZPEČNOSTNÍM TECHNIKEM
POKUD BUDOU VŠECHNY ODPOVĚDI ANO,… ZAČNĚTE
Notes: 5

## Slide 6: Dotazník
6
TÉMATA:
OOPP
Pracovní instrukce
Manipulace s břemeny
Odpojení a zajištění agregátů - izolace
Pohyb - Pády / Zakopnutí
Práce ve výšce
Komunikace s ostatními
Doprava
Nebezpečí požáru
Školení a lidské zdroje
Pracovní prostředí
Pocit bezpečí
Notes: 6

## Slide 7
7
Úkol, který se má provádět
Jména zpracovatele a zaměstnanců
Pole pro záporné odpovědi NE.
Jaké největší riziko hrozí?
Pole pro kladné odpovědi ANO.
Datum
Bylo přijato opatření, aby se přešlo od „NE“ k „ANO“?
Pole NETÝKÁ SE, v případě, že s tímto rizikem nepřijdu do kontaktu..
Notes: 7

## Slide 8: Kategorie: OOPP
8
Mám já a mí kolegové nezbytné OOPP pro provedení práce?
Minimální norma OOPP: pracovní oděv, přilba, brýle, pracovní obuv
  Další OOPP:
    Prach/kouř: maska/polomaska s filtrem
    Obrábění: respirátor
    Nebezpečné UV: brýle pro svářeče
    Hluk > 85 dB: ochrana sluchu
    Nebezpečí poranění rukou (pořezání, poškrábání, ...): rukavice
    Práce v prostorách, kde se pohybují dopravní prostředky: výstražná vesta, pracovní oděv s reflexními pruhy
Notes: 8

## Slide 9: Kategorie: Pracovní instrukce
9
Vím, jak vykonávat práci bezpečně?
Existuje bezpečný pracovní postup (psaný/ústní forma)?
Je tento pracovní postup naprosto použitelný?
Notes: 9

## Slide 10: Kategorie: Manipulace s břemeny
10
Mohou se břemena bezpečně zvednout?
Pokud je hmotnost břemene větší, mám k dispozici správné nástroje?
  Následující otázky, které můžete využít, nejsou uvedeny v dotazníku
  nacházejícím se v brožuře
  Víme, jak bezpečně zvedat břemena?
  Nemůže břemeno, nebo jeho část na někoho spadnout?
  Lze dodržet bezpečnou odstupovou vzdálenost od zavěšených břemen?
  Nehrozí nebezpečí střetu břemene s pevnou konstrukcí?
  Je zvedací zařízení v dobrém stavu a je pravidelně kontrolováno?
  Má zvedací zařízení odpovídající nosnost pro manipulaci s břemenem?
Notes: 10

## Slide 11: Kategorie: Odpojení a zajištění agregátů - izolace
11
Pokud není zařízení odpojeno z provozu, zajištěno proti náhlému rozběhu stroje, stejně tak jeho díly a komponenty před uvedením do pohybu (týká se i izolace elektřiny, pneumatiky apod.), nesmí se s ničím manipulovat.
  Následující otázky, které můžete využít, nejsou uvedeny v dotazníku
  nacházejícím se v brožuře
  Používají se pro kola zakládací klíny?
  Jsou všechna zavěšená břemena podepřena?
  Jsou všechny pohyblivé části chráněny?
  Jste si jisti tím, že bylo odpojení zařízení provedeno?
  Byl uskutečněn test?
Notes: 11

## Slide 12: Kategorie: Pohyb – Pády / Zakopnutí
12
Je možné se zcela bezpečně přemístit směrem na místo, kde se provádí práce?
Jsou chodby a komunikace volné?
Nehrozí kvůli stavu povrchu nebezpečí uklouznutí/pádu?(oleje, tuky, námraza, sníh…)
  Následující otázky, které můžete využít, nejsou uvedeny v dotazníku
  nacházejícím se v brožuře
  Je pracoviště čisté?
  Nemůže dojít k pádu? Kabely, překážející materiál?
  Je dostatečná viditelnost?
  Nejsou zde věci, které by se mohly převrhnout, nahromadit?
Notes: 12

## Slide 13: Kategorie: Práce ve výšce
13
Hrozí pád?
Používáte prostředky osobního zajištění pro práce ve výškách (postroj)? (hranice > 1,5 m)
Absolvoval jsem školení o jeho použití?
Jsou v dobrém technickém stavu pracovní plošiny, lešení, žebříky apod.?
  Následující otázky, které můžete využít, nejsou uvedeny v dotazníku
  nacházejícím se v brožuře
  Jsou bezpečné? Je zde elektrické vedení? Jsou k dispozici záchytné sítě?
  Pracujete nad nebo pod sebou? Může dojít k pádu věcí?
  Je pracovní prostor nadefinován na základě skutečnosti?
  Je ochrana proti pádům v dobrém technickém stavu?
Notes: 13

## Slide 14: Kategorie: Komunikace s ostatními
14
Znáš všechna přítomná rizika? (nade mnou, pode mnou, kolem mne)
Jsou rizika dobře řízena?
Znají také ostatní zaměstnanci nacházející se v mém prostoru pracovní rizika?
Pokud to je nutné, je nadefinován prostor pod nebo kolem mé pracovní činnosti?
Jsou pracovní činnosti zkoordinované?
Je k dispozici pracovní povolení?
Je k dispozici signalizace nebo výstražné značení?
Notes: 14

## Slide 15: Kategorie: Doprava
15
Rizika přepravy strojního zařízení; je nutná signalizace nebo výstražné značení, abych byl chráněn před riziky provozu kolem mě?
Notes: 15

## Slide 16: Kategorie: Nebezpečí požáru
Jsou řízena rizika spojená s horkým materiálem?
Mám pro případ nepředvídaného řezání, svařování nebo broušení na pracovišti vyhotoven písemný příkaz k provádění prací se zvýšeným nebezpečím?
Jsou písemná opatření používána?

## Slide 17: Kategorie: Školení a lidské zdroje
Absolvoval jsem školení (mám kvalifikaci), popřípadě zkušenosti s používáním nezbytného nářadí?
Zkontroloval jsem si před začátkem práce, že mám k dispozici všechno potřebné nářadí?
Je nářadí v bezpečném stavu?
Jsou k dispozici pro případ potřeby kontrolní štítky?

## Slide 18: Kategorie: Pracovní prostředí
  Provádí se v prostorách s nebezpečím výskytu plynů zjišťování na jeho přítomnost, mám povolení a jsem proškolen pro práci v těchto prostorách, umím používat přístroje pro detekci plynů?
Pro stísněné prostory
  Mám nezbytná povolení?
  Používají se preventivní opatření?
  Následující otázky, které můžete využít, nejsou uvedeny v dotazníku
  nacházejícím se v brožuře
  Absolvovali jsme školení pro práci v nebezpečných prostorách?
  Známe předpisy týkající se používání přístrojů na detekci plynu?

## Slide 19: Kategorie: Pocit bezpečí
Cítím se bezpečně?
Jaké je minimální zbytkové riziko?
Jaká byla největší pracovní rizika, která byla na pracovišti před stanovením nápravných opatření.

## Slide 20: Vzorové situace
Zamyslete se předtím, než začněte pracovat!
Práci nezačínejte, pokud se nepřesvědčíte o vlastní bezpečnosti!
Situace č. 1:
  Proveďte analýzu rizik na poslední chvíli, týkající se vaše práce
  Na každou otázku zní odpověď ANO
  Můžete se pustit do práce
Situace č. 2:
  Proveďte analýzu rizik na poslední chvíli, týkající se vaše práce
  Na jednu nebo více otázek zní odpověď NE
  Práci nezačínejte a hledejte řešení
  Pokud nenaleznete sami řešení, promluvte si s přímým nadřízeným /bezpečnostním technikem
  Na každou otázku zní odpověď ANO
  Můžete se pustit do práce

## Slide 21
2019
Děkujeme Vám za pozornost!